ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОТОВЫМ МАКЕТАМ
ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ (в порядке предпочтения)

Corel Draw Х3 и ниже

Adobe Illustrator CS2 и ниже

Adobe InDesign CS2

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

- макет должен находиться в рамке по его обрезному формату, в одном экземпляре, в масштабе 1:1;

- вынос за обрезной формат должен быть одинаков со всех сторон и составлять 2 мм;

- значимая информация (текст, календарная сетка, логотипы и т.п.) должна располагаться на ближе 2 мм от линии реза;

- в буклетах с двумя фальцами внутренняя полоса должна быть меньше на 2 мм;

- все цвета должны быть представлены в CMYK-модели, за исключением дополнительных красок, указанных по шкале Pantone;

- все растровые объекты должны быть в моделях CMYK, Grayscale или Bitmap;

- разумное разрешение растровых объектов для качественной печати находится в диапазоне 260-350 dpi;

- макет не должен содержать избыточных объектов (т.е. объектов, находящихся за пределами макета или на 100% перекрытых другими объектами);

- запрещается использовать OLE-объекты и вставку через буфер обмена между разными программами (используйте команду Import);

- процент содержания каждой краски в заливке должен быть не менее 5%;

- все шрифты обязательно  должны быть в "кривых";

- в макете не должно быть прозрачностей и линз;

- в Corel Draw все эффекты, кроме "контур", "перетекание" и "тень" должны быть отделены командой Separate (Break Apart);

- растровые изображения с прозрачным фоном и/или повернутые на угол, отличный от 90, 180 или 270 гр., должны быть отрастрированы с фоном в единый TIFF

ВНИМАНИЕ! Макеты, не соответствующие вышеизложенным

требованиям, возвращаются на доработку заказчику или дорабатываются

ООО "Мегапринт-Сити" за дополнительную плату.